Załącznik nr 1.

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące zamówień powyżej 2 000 euro i poniżej 30 000 euro

Znak sprawy: 15/2016 
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zadanie 1 -     Serwer   - 1 szt.

| Lp. | OPIS | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor (zamontowany):1 x 8-Core Intel Xeon E5-2620v4 2.1 GHz | TAK |
|  | Maksymalna ilość procesorów: 2 szt. | TAK |
|  | Pamięć (zamontowana):64GB (4x16GB) DDR4 2400MHz RDIMM | TAK |
|  | Min. dwa wolne banki na dodatkowe pamięci RDIMM | TAK |
|  | Maksymalna pojemność pamięci: 1.5 TB | TAK |
|  | Dyski (zamontowane): 6 x 600 GB SAS 12G 10k obr/min 2,5 Hot Plug | TAK |
|  | Dodatkowe wolne miejsce na dyski: min x2 | TAK |
|  | Poziom Raid:0,1,10,5,6 | TAK |
|  | Sprzętowy kontroler RAID: kontroler z Raid 0,1,10,5,6 + 2GB cache + flash backup | TAK |
|  | Karty sieciowe: min 4 - port 1GbE | TAK |
|  | Karta zdalnego zarządzania | TAK |
|  | Obudowa:Tower | TAK |
|  | Obudowa na min 8 dysków SAS Hot Plug z zasilaczem min 500W (1+0) Hot Plug | TAK |
|  | Drugi zasilacz nadmiarowy min 500W (1+1) Hot Plug | TAK |
|  | DVD-RW | TAK |
|  | UPS moc wyjściowa min 800W szt x2 | TAK |
|  | Gwarancja na serwer NBD 5 lat (w przypadku awarii dyski zostają w szpitalu) | TAK |

Zadanie 2  - System 1 szt.

| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- | --- |
| 1. | MS Windows Server 2012 R2 Standard x1 molp (licencje komeryjne) | TAK |
| 2. | Licencje dostępowe 175 sztuk na urządzenie - | TAK |
| 3. | CAL device Windows Server 2012 molp (licencje komeryjne) | TAK |
| 4. | System będzie zainstalowany na innym posiadanym już „starym” serwerze | TAK |

Zadanie 3 -  Dysk – 4 szt.

| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- | --- |
|  | Dysk HP 6G DP 10K | TAK |

Zadanie 4 – Zestaw komputerowy  - 5 szt.

| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa Tower | TAK |
| 1. | Zasilacz min 350W | TAK |
| 2. | Procesor min 2 rdzenie – taktowanie min 2 GHz | TAK |
| 4. | Płyta główna dobrana do procesora: min 4 xUSB | TAK |
| 5. | Karta sieciowa zintegrowana 1xRJ45 1Gb | TAK |
| 6. | Karta graficzna zintegrowana | TAK |
| 7. | Ram min 4 GB DDR3 | TAK |
| 8. | Dysk SSD min 120 GB zapis min 450MB/s odczyt min 450 MB/s | TAK |
| 9. | DVD-RW | TAK |
| 10. | Mysz optyczna USB | TAK |
| 11. | Klawiatura USB | TAK |
| 12. | System operacyjny Windows 8.1 pro pl x64 | TAK |
| 13. | Komputery bez monitorów mają być złożone z zainstalowanym systemem i dostarczone do szpitala. | TAK |

Wszystkie ww. parametry są parametrami  wymaganymi.

Oferowane urządzenie jest kompletne, będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………

(podpis oferenta)