Znak sprawy   24/2019																	Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POJAZDU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYP B - 1 szt

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej |
| --- | --- |
|  | NADWOZIE |
|  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |
|  | Przystosowany do przewozu 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu bez lub z szybą |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak/i lub torbę medyczną . Ma być zapewniony tzw. podwójny dostęp tzn. z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem wewnętrznym lub automatycznie wysuwanym/wsuwanym elektrycznie przy otwieraniu/zamykaniu drzwi . W przypadku zaoferowania stopnia zewnętrznego Zamawiający wymaga zaoferowania stopnia o tzw. kasecie zamkniętej którego konstrukcja ma gwarantować prawidłową pracę w warunkach zimowych tj ma być odporny na warunki atmosferyczne , woda , mróz , błoto |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |
|  | Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie aktualną normą PN EN 1789+A2 |
| 2 | SILNIK I NAPĘD |
|  | Turbodiesel o pojemności min. 2000 cm³ |
|  | Spełniający wymagania normy Euro 6 lub Euro VI |
|  | Moc silnika min. 170 KM |
|  | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń lub automatyczna |
|  | Napęd na jedną oś ( tylną lub przednią ) |
|  | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha |
| 3. | UKŁAD HAMULCOWY |
|  | Systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania |
|  | System wspomagania nagłego hamowania |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny |
|  | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |
| 4. | UKŁAD KIEROWNICZY |
|  | Ze wspomaganiem |
|  | Z regulowaną kolumną kierownicy w płaszczyźnie góra-dół |
| 5. | ZAWIESZENIE |
|  | Stabilizator osi przedniej i/lub tylnej |
|  | Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego |
| 6. | KOŁA I OGUMIENIE |
|  | Rozmiar felg min. 16 cali, |
|  | Opony letnie na felgach stalowych |
| 7. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
|  | Alternator o wydajności co najmniej 180A |
|  | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek |
|  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. |
|  | Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi |
|  | Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki |
|  | Grzałka w bloku (układzie chłodzenia silnika) zasilana z sieci 230V |
| 8. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
|  | W przedniej części dachu belka świetlna typu LED barwy niebieskiej, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis AMBULANS |
|  | Minimum 2 lampy pulsacyjne typu LED barwy niebieskiej , zamontowane na podszybiu lub w pasie przednim |
|  | W tylnej części dachu pojazdu lampa świetlna pojedyncza (kogut) typu LED koloru niebieskiego. |
|  | W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |
|  | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) |
|  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |
|  | Nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu oraz oznaczenie typu pojazdu (do uzgodnienia po podpisaniu umowy ) |
|  | Dodatkowa sygnalizacja pneumatyczna |
| 9. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik służąca do dogrzewania przedziału medycznego w trakcie pracy silnika |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,0 kW |
|  | Niezależny od pracy i układu chodzenia silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 40-krotną wymianę powietrza na godzinę |
|  | Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie: dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego); |
| 10. | OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE (PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO) I ZEWNĘTRZNE |
|  | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie typu LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach |
|  | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |
|  | Włączanie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |
|  | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |
|  | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |
|  | Oświetlenie zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego. Oświetlenie zewnętrzne z tyłu pojazdu zaświecane automatycznie w czasie cofania pojazdu. |
| 11. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
|  | Długość przedziału medycznego min. 300 cm |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm |
|  | Wysokość przedziału medycznego min. 180 cm |
|  | Izolacja termiczna i akustyczna ścian przedziału medycznego |
|  | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami lub profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym |
|  | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |
|  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |
|  | Jedno obrotowe o kąt 90 stopni miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia, fotel klasy M1 . |
|  | Fotel usytuowany u wezgłowia noszy, tyłem do kierunku jazdy, obrotowy ze składanym do pionu siedziskiem, z pasem trzypunktowym bezwładnościowym oraz regulowanym kątem oparcia, fotel klasy M1 . |
|  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami). |
|  | Na ścianie działowej szafka wyposażona w szuflady na sprzęt medyczny oraz kosz. Szafka wykończona od góry blatem roboczym z blachy nierdzewnej |
|  | Na prawej ścianie za fotelem obrotowym miejsce montażu plecak ratowniczego umożliwiające korzystanie z jego zawartości w czasie jazdy |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszkloną przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami przesuwnymi) |
|  | Ampularium |
|  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |
|  | Minimum 3 chwyty do kroplówek mocowane w suficie |
|  | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz i pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu |
|  | Na ścianie lewej – min. 3 panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy (z możliwością przesuwu): miejsce mocowania defibrylatora, respiratora oraz pompy infuzyjnej |
|  | Panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |
|  | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości oklejone folią półprzeźroczystą |
|  | Kosz na śmieci |
|  | Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (rozmieszczenie sprzętu - zostaną ustalone po podpisaniu umowy) |
| 12. | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |
|  | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |
|  | Reduktory tlenowe do butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji |
|  | Min. 2 butle tlenowe stalowe o pojemności 10 l |
| 13. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA / SYSTEM SWD PRM |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu wraz z anteną. |
|  | Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami umożliwiającymi włączenie ambulansu do systemu SWD PRM (Zamawiający nie wymaga modułu GPS-Teltonika, stacji dokującej do tabletu, drukarki, tabletu, adapterów do montażu drukarki i tabletu). |
| 14. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |
|  | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |
|  | Urządzenie do wybijania szyb |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |
|  | Kosz na śmieci |
|  | Koło zapasowe lub zestaw naprawczy |
|  | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych - wyświetlacz w technologii LCD - sterowanie za pomocą mikroprzełączników |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |
|  | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera |
|  | Autoalarm |
|  | Immobilizer |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 80 litrów |
|  | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy |
|  | Fotel kierowcy i pasażera regulowany w min. 3 kierunkach (przód-tył, gór-dół, pochylenie oparcia), z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem |
|  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem bocznym |
|  | Światła przeciwmgielne przednie |
|  | Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (czołowe i boczne) |
|  | Światła przeciwmgielne przednie. |
|  | Funkcja doświetlania zakrętów |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy |
|  | Czujniki cofania |
|  | Radio z USB i Bluetooth ze sterowaniem w kole kierownicy |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla wyposażenia medycznego |
| --- | --- |
| 15. | NOSZE GŁÓWNE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMOWYM - 1 szt. folder na wezwanie |
| 15.1 | przystosowane do prowadzenia reanimacji , wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiające ustawienie wszystkich dostępnych funkcji , nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha , z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni , rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak , z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy , nosze i transporter muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą , muszą być wyposażone w składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy , z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy , nosze i transporter muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi , nosze muszą być wyposażone w materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych , materac musi być wyposażony w podgłówek umożliwiający dopinanie lub odpinanie lub ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak , z odgięciem do tyłu , przygięciem do klatki piersiowej, obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogiem aktualnej normy PN EN 1865-1 , nosze główne mają spełniać wszystkie wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej). Nosze wraz z transporterem musza posiadać dokument potwierdzający zgodność z aktualnymi normami tj PN EN 1789 +A2 oraz PN EN 1865-1 potwierdzający zgodność z wszystkimi wymogami zawartymi w normach , instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry załączyć przy dostawie . |
| 15.2 | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 1 szt , folder na wezwanie |
| 15.3 | z systemem składanego podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu, z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami , regulacja wysokości transportera w min sześciu poziomach, możliwość ustawienia pozycji drenażowych /Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia/, wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150 mm i skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost , kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach , co najmniej dwa kółka jezdne wyposażone w hamulce , obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg, Waga zestawu transportowego do max 51 kg zgodnie z aktualna normą PN EN 1865-1 Nosze wraz z transporterem musza posiadać dokument potwierdzający zgodność z aktualnymi normami tj PN EN 1789 +A2 oraz PN EN 1865-1 potwierdzający zgodność z wszystkimi wymogami zawartymi w normach oraz instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry załączyć przy dostawie . |

UWAGA:

Zamawiający wymaga do zaoferowania sprzęt medyczny fabrycznie nowy z roku produkcji 2019 nie używany klinicznie z co najmniej 2 letnią gwarancją.

Zaoferowanie urządzeń o parametrach gorszych, niż opisane powyżej parametry wymagane,  spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |