Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POJAZDU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYP B - 1 szt

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej |
| --- | --- |
|  | NADWOZIE |
|  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |
|  | Przystosowany do przewozu 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu bez szyby |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak/i lub torbę medyczną . Ma być zapewniony tzw. podwójny dostęp tzn. z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem wewnętrznym lub automatycznie wysuwanym/wsuwanym elektrycznie przy otwieraniu/zamykaniu drzwi . W przypadku zaoferowania stopnia zewnętrznego Zamawiający wymaga zaoferowania stopnia o tzw. kasecie zamkniętej którego konstrukcja ma gwarantować prawidłową pracę w warunkach zimowych tj ma być odporny na warunki atmosferyczne , woda , mróz , błoto |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |
|  | Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie aktualną normą PN EN 1789+A2 |
| 2 | SILNIK I NAPĘD |
|  | Turbodiesel o pojemności min. 2000 cm³ |
|  | Spełniający wymagania normy Euro 6 lub Euro VI |
|  | Moc silnika min. 170 KM |
|  | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń lub automatyczna |
|  | Napęd na jedną oś ( tylną lub przednią ) |
|  | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha |
| 3. | UKŁAD HAMULCOWY |
|  | Systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania |
|  | System wspomagania nagłego hamowania |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny |
|  | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |
| 4. | UKŁAD KIEROWNICZY |
|  | Ze wspomaganiem |
|  | Z regulowaną kolumną kierownicy w płaszczyźnie góra-dół |
| 5. | ZAWIESZENIE |
|  | Stabilizator osi przedniej i/lub tylnej |
|  | Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego |
| 6. | KOŁA I OGUMIENIE |
|  | Rozmiar felg min. 16 cali, |
|  | Opony letnie na felgach stalowych |
| 7. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
|  | Alternator o wydajności co najmniej 180A |
|  | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min.. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek |
|  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. |
|  | Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi |
|  | Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki |
|  | Grzałka w bloku (układzie chłodzenia silnika) zasilana z sieci 230V |
| 8. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
|  | W przedniej części dachu belka świetlna typu LED barwy niebieskiej, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis AMBULANS |
|  | Minimum 2 lampy pulsacyjne typu LED barwy niebieskiej , zamontowane na podszybiu w pokrywie silnika powyżej pasa przedniego |
|  | W tylnej części dachu pojazdu lampa świetlna pojedyncza (kogut) typu LED koloru niebieskiego. |
|  | W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |
|  | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) |
|  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |
|  | Nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu oraz oznaczenie typu pojazdu (do uzgodnienia po podpisaniu umowy ) |
|  | Dodatkowa sygnalizacja pneumatyczna |
| 9. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik służąca do dogrzewania przedziału medycznego w trakcie pracy silnika |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,0 kW |
|  | Niezależny od pracy i układu chodzenia silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 40-krotną wymianę powietrza na godzinę |
|  | Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie: dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego); |
| 10. | OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE (PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO) I ZEWNĘTRZNE |
|  | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie typu LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach |
|  | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |
|  | Włączanie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |
|  | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |
|  | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |
|  | Oświetlenie zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego. Oświetlenie zewnętrzne z tyłu pojazdu zaświecane automatycznie w czasie cofania pojazdu. |
| 11. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
|  | Długość przedziału medycznego min. 300 cm |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm |
|  | Wysokość przedziału medycznego min.180 cm |
|  | Izolacja termiczna i akustyczna ścian przedziału medycznego |
|  | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami lub profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym |
|  | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |
|  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |
|  | Jedno obrotowe o kąt 90 stopni miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia, fotel klasy M1 . |
|  | Fotel usytuowany u wezgłowia noszy, tyłem do kierunku jazdy, obrotowy ze składanym do pionu siedziskiem, z pasem trzypunktowym bezwładnościowym oraz regulowanym kątem oparcia, fotel klasy M1 . Fotel wyposażony w system przesuwu przód /tył umożliwiający przesuw fotela wraz z pasażerem w trakcie jazdy bez konieczności użycia narzędzi i rozpinania pasa bezpieczeństwa |
|  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami). |
|  | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania drukarki ( dostarcza ją oferent ) do systemu SWD mod HP OJ 100 Mobile Printer lub nowszej wersji kompatybilnej z SWD Montaż drukarki wykonany w sposób umożliwiający jej bezproblemową obsługę tj wymianę tonerów ładowanie papieru oraz wydruk , szafka wyposażona w szuflady na sprzęt medyczny oraz otwierany/ zamykany kosz z możliwością użycia stopy . Szafka wykończona od góry blatem roboczym z blachy nierdzewnej |
|  | Na prawej ścianie za fotelem obrotowym miejsce montażu plecak ratowniczego umożliwiające korzystanie z jego zawartości w czasie jazdy |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszkloną przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami przesuwnymi) |
|  | Ampularium |
|  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |
|  | Minimum 3 chwyty do kroplówek mocowane w suficie |
|  | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz i pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu |
|  | Na ścianie lewej – min. 4 panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy (z możliwością przesuwu): miejsce mocowania defibrylatora, respiratora oraz pompy infuzyjnej |
|  | Panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |
|  | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości oklejone folią półprzeźroczystą |
|  | Kosz na śmieci |
|  | Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, zostaną ustalone po podpisaniu umowy) |
| 12. | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |
|  | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |
|  | Przepływomierz 0-15 l/min z nawilżaczem |
|  | Reduktory tlenowe do butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji |
|  | Min. 2 butle tlenowe stalowe o pojemności 10 l |
| 13. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA / SYSTEM SWD PRM |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu wraz z anteną. W pojeździe zainstalowany radiotelefon cyfrowy typu Motorola DM4601 lub równoważny |
|  | Instalacja do systemu SWD PRM W gestii Wykonawcy wszystkie elementy łącznie z tabletem i drukarką umożliwiające prawidłową pracę i funkcjonowanie ambulansu w systemie SWD PRM tj. anteny, instalacja logiczno-elektryczna, moduł Teltonika, stacja dokująca do tabletu wraz z tabletem , uchwyt drukarki wraz z drukarką |
| 14. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |
|  | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |
|  | Urządzenie do wybijania szyb |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |
|  | Kosz na śmieci min. 2 szt. |
|  | Koło zapasowe lub zestaw naprawczy |
|  | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych - wyświetlacz w technologii LCD - sterowanie za pomocą mikroprzełączników |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |
|  | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera |
|  | Autoalarm |
|  | Immobilizer |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 litrów |
|  | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy |
|  | Fotel kierowcy i pasażera regulowany z regulacją oparcia i podłokietnikiem |
|  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem bocznym |
|  | Światła przeciwmgielne przednie |
|  | Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (czołowe i boczne) |
|  | Reflektory przednie typu LED lub Xenon (Bixenon) |
|  | Światła przeciwmgielne przednie. |
|  | Funkcja doświetlania zakrętów |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy |
|  | Czujnik światła |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący prędkość pracy wycieraczek szyby przedniej do intensywności opadów |
|  | Asystent martwego pola (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) |
|  | Szyba przednia ogrzewana elektrycznie (nie mylić z nadmuchem ciepłego powietrza) |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla wyposażenia medycznego |
| --- | --- |
| 15. | NOSZE GŁÓWNE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMOWYM - 1 szt. folder na wezwanie |
| 15.1 | przystosowane do prowadzenia reanimacji , wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiające ustawienie wszystkich dostępnych funkcji , nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha , z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni , rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak , z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy , z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej /podać markę i model uprzęży do transportu dzieci/ , nosze i transporter muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą , muszą być wyposażone w składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy oraz dodatkowymi uchwytami do przenoszenia pacjentów o znacznej wadze tzw. bariatrycznych , z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy , nosze i transporter muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi , nosze muszą być wyposażone w materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych , materac musi być wyposażony w podgłówek umożliwiający dopinanie lub odpinanie lub ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak , z odgięciem do tyłu , przygięciem do klatki piersiowej, nosze wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy , obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogiem aktualnej normy PN EN 1865-1 , nosze główne mają spełniać wszystkie wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej). Załączyć do oferty certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikująca z aktualnymi normami tj PN EN 1789 +A2 oraz PN EN 1865-1 potwierdzający zgodność z wszystkimi wymogami zawartymi w normach , instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry załączyć przy dostawie . |
| 15.2 | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 1 szt , folder na wezwanie |
| 15.3 | z systemem składanego podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu, z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami , regulacja wysokości transportera w min sześciu poziomach, możliwość ustawienia pozycji drenażowych /Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia/, wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150 mm i skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost , kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach , co najmniej dwa kółka jezdne wyposażone w hamulce , obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg, Waga zestawu transportowego do max 51 kg zgodnie z aktualna normą PN EN 1865-1 Załączyć do oferty certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikująca z aktualnymi normami tj PN EN 1789 +A2 oraz PN EN 1865-1 potwierdzający zgodność z wszystkimi wymogami zawartymi w normach oraz instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry załączyć przy dostawie . |
| 16 | KRZESŁO KARDIOLOGICZNE SKŁADANE Z SYSTEMEM ZJAZDU PO SCHODACH – 1 szt, folder na wezwanie |
| 16.1 | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących , wyposażone w 4 kółka jezdne z czego tylne o średnicy min 15 cm wyposażone w hamulce a przednie obrotowe o średnicy min 10cm , wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości na co najmniej 4 poziomach długości , wyposażone w system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach z hamulcem obciążeniowym regulującym siłę hamowania względem wagi pacjenta tj. działający na zasadzie im pacjent cięższy tym krzesło jedzie wolniej , wyposażone w składane tylne rączki transportowe , wyposażone w ruchomą tylną ramę z regulacją jej wysokości na co najmniej 4 poziomach , wyposażone w składane podparcie pod nogi , wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu , siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału , odpornego na bakterie, grzyby, zmywalne , szybkodemontowalne , wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie , waga max 15 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-4 , dopuszczalne obciążenie powyżej 200 kg załączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność z aktualną normą PN EN 1865-4 oraz dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 17 | NOSZE PODBIERAKOWE – 1 kpl , folder na wezwanie |
| 17.1 | wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających , łopaty wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, muszą posiadać zamki z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem łopat lub być wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy ( system dodatkowych zabezpieczeń ma być opisany w załączonym folderze oraz w instrukcji obsługi ) , muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości , muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście , muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy , obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg, waga noszy do 10 kg , zgodne z aktualną normą PN EN 1865-1 , załączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność z aktualną normą PN EN 1865-1 oraz dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 18 | MATERAC ORTOPEDYCZNY DLA DOROSŁYCH – 1 szt , folder na wezwanie |
| 18.1 | - w kpl pompka dwukierunkowa , torba , dodatkowa podłoga zabezpieczająca przed uszkodzeniem , zestaw naprawczy - 8 uchwytów do przenoszenia , min 4 pasy spinające załączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność z aktualną normą PN EN 1865-1 oraz dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 19 | KAMIZEKLA ORTOPEDYCZNA – 1 szt , folder na wezwanie |
| 19.1 | pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym, wykonana z materiału zmywalnego przystosowana do dezynfekcji , nienasiąkliwa , nieprzyjmująca krwi i brudu wyposażona we wbudowane uchwyty transportowe Wyposażona w komplet pasów zabezpieczających kodowanych kolorem , poduszkę wypełniającą krzywizny ciała , paski stabilizujące głowę min 2 szt. , pokrowiec ochronny , prześwietlalna dla promieni X stopniu diagnostycznym umożliwiającym diagnostykę RTG , obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg , waga kamizelki do 4 kg załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 20 | DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA – 1 szt , folder na wezwanie |
| 20.1 | do bezpiecznej stabilizacji kręgosłupa i bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona we wbudowane pasy zabezpieczające kodowane kolorem oraz wbudowany system do unieruchomienia głowy, z wbudowanymi co najmniej 4 uchwytami do przenoszenia oraz z wbudowanymi uchwytami do mocowania na noszach , pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, nienasiąkliwe , przystosowane do dezynfekcji przeznaczona dla dzieci w wieku do 10 lat i o wadze do min. 40 kg, prześwietlalna dla promieni X w stopniu umożliwiającym pełną diagnostykę RTG w pokrowcu ochronnym transportowym łatwo zmywalnym, załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 21 | ZESTAW KOŁNIERZY ORTOPEDYCZNYCH DLA DOROSŁYCH – 3 szt , folder na wezwanie załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 22 | ZESTAW KOŁNIERZY DLA DZIECI – 3 szt , folder na wezwanie załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 23 | PAS MIEDNICOWY – 1 szt , folder na wezwanie |
| 23.1 | Wyposażony w bloczkowy system naciągowy z równomiernym obustronnym naciągiem , uniwersalny rozmiar dla pacjentów w każdym wieku , załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 24. | ZESTAW SZYN TYPU KRAMER – 1 szt , folder na wezwanie |
| 24.1 | Zestaw 14 szyn typu Kramer w pełnej rozmiarówce w obszyciu z tworzywa sztucznego z torbą transportową załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 25 | POMPA INFUZYJNA – 1 szt , folder na wezwanie |
| 25.1 | Je strzykawkowa przeznaczona do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych podczas transportu dorosłych , dzieci i noworodków ambulansem, Z zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe z instalacji 230V i 12 V w ambulansie ,w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do zasilania , czas pracy z akumulatora min. 15 h przy przepływie 5ml/h , automatyczne rozpoznawanie strzykawki , funkcja bolus-a umożliwiająca szybkie i wielokrotne podawanie pacjentowi dawki uderzeniowej o precyzyjnie ustawionej objętości w dowolnie wybranym momencie infuzji w trybie ręcznym i automatycznym , programowany próg ciśnienia okluzji , automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego , zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji , historia infuzji wraz z biblioteką leków , strzykawka montowana od czoła pompy, rama pompy nie może wysuwać się poza obudowę pompy , dźwiękowe i optyczne sygnalizowanie sytuacji wymagających interwencji personelu , duży i czytelny wyświetlacz , język polski , waga do 3 kg, , uchwyt do przenoszenia pompy , uchwyt do bezpiecznego montażu i transportu pompy w ambulansie zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania pompy i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu , załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 26 | MANKIET DO CIŚNIENIOWEGO PODAWANIA PŁYNÓW – 1szt , folder na wezwanie |
| 26.1. | Mankiet do szybkiej podaży płynów infuzyjnych , wyposażony w manometr z podziałka od 0-300mmHG , z możliwością umieszczenia płynów od 0,5l do 1L , z możliwością zawieszenia całego zestawu załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 27 | ZESTAW PORODOWY – 1 szt , folder na wezwanie |
| 27.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 28 | ZESTAW DO TRANSPORTU AMPUTOWANYCH KOŃCZYN- 1 szt , folder na wezwanie |
| 28.1 | zestaw przeznaczony do zabezpieczenia i transportu amputowanych kończyn w wypadku amputacji urazowych w warunkach poza szpitalnych , umieszczony w walizce lub torbie , w skład zestawu wchodzą min. 4 pakiety dedykowane do określonych kończyn i części ciała tj palec ,dłoń ,ręka ,noga , każdy z elementem chłodzącym , Pakiet zabezpieczający powinien zawierać min : |
| 29 | ZESTAW DO INIEKCJI DOSZPIKOWYCH – 1 szt , folder na wezwanie |
| 29.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 29.2 | Zestaw wkłuć doszpikowych dla dorosłych dzieci i niemowląt wyposażony w : - napęd do zakładania igieł wielokrotnego użytku - zestaw min 3 szt. igieł w różnych rozmiarach po min 1 szt z każdego rozmiaru |
| 30 | TORBA PEDIATRYCZNA – 1 szt , załączyć folder do oferty |
| 30.1 | Torba pediatryczna wykonana z materiału typu CORDURA tj. tkaniny wysoce odpornej na przetarcia i wilgoć, posiadająca możliwość transportu w ręku i na ramieniu. Na wyposażeniu torby powinien znajdować się różnokolorowy pasek spełniający rolę miarki, na której każdy kolor odpowiada określonym przedziałom wzrostu dzieci. Wnętrze torby zawiera różnokolorowe saszetki przeznaczone na posegregowany sprzęt reanimacyjny. Każdy kolor saszetki posiada swój odpowiednik na pasku. Torba powinna posiadać również miejsce na: worki samorozprężalne − jeden dla dzieci, drugi dla noworodków, płyny infuzyjne , aparat RR z mankietami pediatrycznymi, rękojeść laryngoskopu, ampularium |
| 31 | TORBA NA ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY – 1 szt folder na wezwanie |
| 31.1 | Torba wykonana z materiału typu CORDURA tj. tkaniny wysoce odpornej na przetarcia i wilgoć, posiadająca możliwość transportu w ręku i na ramieniu, o konstrukcji 2 komorowej , z możliwością segregacji , materiałów opatrunkowych |
| 32 | TERMOMETR DO POMIARU TEMPERATURY GŁEBOKIEJ – 1 szt , folder na wezwanie |
| 32.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 32.2 | przeznaczony do pomiaru temperatury w uchy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia , wyposażony w podgrzewana końcówkę mającą zapewnić wysoką dokładność pomiaru , duży wyświetlacz , odporność na upadek z wysokości co najmniej 75cm , zasilany bateryjnie , z funkcja automatycznego wyłączenie przy dłuższej bezczynności , z zakresem pomiaru od min 20 do 42 stopni , czas pomiaru do max 3 sekund , pomiar przy zastosowaniu jednorazowych osłonek w kpl min 100 szt osłonek |
| 33 | KASK OCHRONNY DLA RATOWNIKÓW – 3 szt , folder na wezwanie |
| 34 | ZESTAW BIOLOGICZNY OCHRONY OSOBISTEJ – 3 szt roz XL , folder na wezwanie |
| 35 | KOC IZOTERMICZNY BAKTERIOSTATYCZNY – 2 szt , folder na wezwanie |
| 35.1 | Nie przepuszczający płynów i cieczy , nienasiąkliwy , odporny na silnie żrące środki chemiczne , wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne , łatwy w czyszczeniu , przystosowany do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami , umożliwiający prania w pralce , o wym. min.180 x 100 cm |
| 36 | DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY Z FUNKCJĄ TRANSMISJI DANYCH –1 szt , folder na wezwanie |
| 36.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 36.2 | Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci , aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP44 , czas pracy na akumulatorze: min. 4 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z max energią , akumulator litowo-jonowy lub równoważny ze zminimalizowanym efektem pamięci , czas ładowania akumulatora do pełna max 4,5 godzin , defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym i automatycznym , regulacja energii w zakresie min. 2-200J , dostępne min.20 poziomów energii zewnętrznej , możliwość wykonania kardiowersji , możliwość wykonania defibrylacji z łyżek zewnętrznych lub elektrod wielofunkcyjnych , ekran kolorowy LCD o przekątnej min 6,5'' , możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych jednocześnie , Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i możliwością transmisji przez modem GSM lub telefon komórkowy , zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min , regulowane wzmocnienie zapisu EKG , posiadający funkcję stymulacji zewnętrznej regulowanej w zakresie min. 30-180 imp/min , prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA , wyposażony w możliwość pomiaru SpO2 w zakresie 1-100% i pulsu w trakcie pomiaru saturacji , wyposażony w możliwość pomiaru etCO2 u pacjentów zaintubowanych dorosłych i dzieci , wyposażony w moduł bezprzewodowej transmisji danych , transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów przez dedykowany modem lub telefon komórkowy , transmisja GSM 3G /bez karty sim operatora sieci komórkowej/ do szpitalnych systemów odbiorczych, między innymi w pracowni hemodynamicznej w Tomaszowie Mazowieckim , Końskich , Radomiu , - w kpl. kabel EKG 12-odprow - 1 szt. , kabel do stymulacji – 1 szt , czujnik SpO2 klips palcowy – 1 szt , elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min. 1 kpl. i dzieci min. 1 szt. , mankiet NIBP dla dorosłych 1 szt. i dzieci min.1 szt. , zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci po min 1 szt , w kpl torba na akcesoria i uchwyt ścienny do ambulansu z funkcją ładowania i zasilania po wpięciu aparatu zgodny z normą PN-EN 1789 |
| 37 | RESPIRATOR – 1 SZT do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 749-3 , folder na wezwanie |
| 37.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 37.2 | do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 749-3 , z zasilaniem i sterowaniem pracą respiratora wyłącznie z jednego źródła zasilania np. pneumatyczne z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów niezależne od modułu pracy respiratora tzn możliwość pracy respiratora przy braku zasilania alarmów) , maksymalna waga respiratora do 2,5 kg , tryb wentylacji IPPV lub CMV (wentylacja obowiązkowa), tryb wentylacji SMMV lub SIMV , niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej , zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min. , zakres regulacji objętości oddechowej min. 80 - 1300 ml , regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O , zintegrowana z respiratorem zastawka PEEP z zakresem regulacji min 0-20 cmH2O , tryb wentylacji CPAP z zakresem regulacji ciśnienia maksymalnego z możliwością ręcznego wyzwolenia wdechu , min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100%O2 i max 60%O2 ,Manometr ciśnienia w układzie pacjenta wbudowany w respirator , wyposażony co najmniej w alarmy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia) - niskiego ciśnienia gazu zasilającego lub jego braku Układy oddechowe pacjenta – min 6 szt. + min 6 szt. kpl układów oddechowych do CPAP-u W kpl. uchwyt mocujący respirator na ścianie zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 Respirator wyposażony w dodatkowy zestaw do manualnej wentylacji ciśnieniowej noworodków |
| 38 | DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH – 1 szt, folder na wezwanie |
| 38.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 38.2 | nosze typu deska, wykonana z wysokoodpornego tworzywa sztucznego , zmywalna , prześwietlalna dla promieni X w stopniu diagnostycznym , płaska gładka powierzchnia leża nie przyjmująca krwi i brudu, przystosowana do dezynfekcji , pasy zabezpieczające do deski kodowane kolorem mocowane za pomocą metalowego obrotowego karabińczyka , spięcie pasów za pomocą metalowej klamry i metalowego zamka , duże karabińczyki obrotowe na końcach pasów – min 4 szt/kpl pasów , w kpl zestaw klocków wielokrotnego użycia do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego, z co najmniej dwoma pasami do stabilizacji głowy (podbródkowy i czołowy) oraz brakiem wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy, całe unieruchomienie głowy pokryte tworzywem wodoodpornym , ciężar deski do 10 kg., obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg , szerokość deski min. 41cm. , długość deski min 183cm. , zwężenie końca dystalnego deski od strony nóg ułatwiające manewrowość w ciasnych przestrzeniach , dodatnia pływalność deski , min 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski umożliwiających bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych , deska zgodna z normą PN EN 1865-1 |
| 39 | SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY – 1 szt, folder na wezwanie |
| 39.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 39.2 | z zasilaniem akumulatorowo-sieciowym, z wbudowanym akumulatorem, z możliwością pracy w ambulansie i poza nim, z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu , słój wielorazowy o pojemności min. 1 L z możliwością stosowania worków jednorazowych, w kpl zestaw min 3 szt worków jednorazowych , filtr antybakteryjny, słój wyposażony w zawór antyprzelewowy , ssak wyposażony w płynną regulację siły ssania w zakresie do min.800mBar (80kPa) , z przepływem powyżej 20 l/min., wyposażony we wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, czas pracy ciągłej na akumulatorze przy maksymalnym obciążeniu min. 30 minut, wyposażony w uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu., waga ssaka do 4 kg; |
| 40 | PRZENOŚNY ZESTAW TLENOWY – 1 szt , folder na wezwanie |
| 40.1 | Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy butla tlenowa aluminiowa lub kompozytowa, z głowicą DIN o poj. zapewniającej min 400L O2 przy ciśnieniu roboczym 150atm reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym o regulacji przepływu do min 25 l/min, ciśnienie robocze 200 atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem |
| 41 | PLECAK RATOWNICZY – 1 szt, folder na wezwanie |
| 41.1 | Wielokomorowy (min 5 dużych komór głównych) przeznaczonych do przechowywania i przenoszenia wyposażenia medycznego niezbędnego do pracy w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego. Wymiary minimalne plecaka 60cmx50cmx30cm Wykonany z materiału typu Cordura w kolorze czerwonym z elementami odblaskowymi w przedniej i górnej części plecaka , wyposażony w min 3 kieszenie zewnętrzne do przenoszenia podstawowego wyposażenia, z uchwytami do przenoszenia plecaka rozmieszczonymi zarówno w pionie jak i w poziomie , z systemem szelkowym do transportu na plecach , szelki o regulowanej długości Spód plecaka zabezpieczony przed przetarciem , z ampularium na min 80 ampułek o różnej pojemności z możliwością opisania poszczególnego ułożenia leków , z miejsce na min 4 butelki płynów infuzyjnych wraz z aparatami do toczenia płynów oraz z miejscem na mankiet do szybkiej infuzji ciśnieniowej Zestaw min 5 przeźroczystych organizerów umożliwiających segrergacje sprzętu medycznego mocowanych na rzep w komorze głównej z możliwością zmiany ułożenia w zależności od potrzeb |
| 42 | ZESTAW OPATRUNKÓW HYDROŻELOWYCH – 1 szt, folder na wezwanie |
| 42.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 42.2 | W skład zestawu musi wchodzić co najmniej 15 szt opatrunków w różnych rozmiarach w tym opatrunek na twarz |
| 43 | GLUKOMETR wraz z 50 szt pasków diagnostycznych – 1 szt, folder na wezwanie |
| 43.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 44 | CIŚNIENIOMIERZ MECHANICZNY – 1 szt, folder na wezwanie |
| 44.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 44.2 | ciśnieniomierz mechaniczny odporny na upadki z wysokości min 76 cm , w kpl zestaw mankietów z tworzywa sztucznego łączonych za pomocą złącza w pełnej rozmiarówce zgodnie z normą PN EN 1789 min. 7 szt. w różnych rozmiarach . Mankiety zabezpieczone przed dostaniem się do środka płynów ustrojowych oraz dezynfekcyjnych , przystosowane do dezynfekcji |
| 45 | LARYNGOSKOP ŚWIATŁOWODOWY – 1 kpl, folder na wezwanie |
| 45.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 45.2 | W kpl wielorazowe łyżki światłowodowe Macintosh roz 1,2,3,4 I Miller roz 00 oraz rękojeść typ C |
| 46 | ZESTAW WORKÓW DO RESUSCYTACJI – 1 kpl, folder na wezwanie |
| 46.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 46.2 | Worek do resuscytacji dla dorosłych, dla dzieci, dla niemowląt, wykonany z silikonu , przeznaczony do wielorazowego użytku oraz do sterylizacji, zestaw wyposażony w worek resuscytacyjny , z zastawką ciśnienia granicznego , rezerwuarem tlenu, obrotowym zaworem pacjenta umożliwiającym obrót maski w zakresie 360 stopni , przewodem zasilającym w tlen o dł. min 2 m. , w kpl maska twarzowa silikonowa z fartuchem uszczelniającym w rozmiarze odpowiednim dla danej grupy wiekowej min 2 szt. masek do każdego worka |
| 47 | DETEKTOR CO – 1 szt, folder na wezwanie |
| 47.1 | Jednogazowy , z okresem przydatności min 3 lata od pierwszego użycia , bez konieczności wykonywania kalibracji oraz przeglądów |
| 48 | NOSZE MIĘKKIE PŁACHTA RATOWNICZA – 1 szt, folder na wezwanie |
| 48.1 | załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |
| 48.2 | - wykonana z tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości, odporna na działanie substancji ropopochodnych, smarów i olejów, nieprzyjmująca krwi brudu, przystosowana do dezynfekcji, - wyposażona w min 8 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie, wyposażona w specjalne zakładki zabezpieczające przed wysunięciem się pacjenta w trakcie transportu po schodach - przystosowana do transportu pacjentów na desce ortopedycznej - waga max 3 kg, - obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg - wymiary min 200x100 ( długość i szerokość) |
| 49 | SSAK MECHANICZNY – 1 szt, folder na wezwanie |
| 49.1 | ręczno- nożny ssak mechaniczny o wadze do max 1 kg i poj. na wydzielinę min 600ml |

UWAGA:

Zamawiający wymaga do zaoferowania sprzęt medyczny fabrycznie nowy z roku produkcji 2018 oraz dopuszcza sprzęt demonstracyjny nie używany klinicznie z co najmniej 2 letnią gwarancją.

Zaoferowanie urządzeń o parametrach gorszych, niż opisane powyżej parametry wymagane,  spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |