Zał. 5

Warunki graniczne analizatora

- Zautomatyzowany analizator koagulologiczny

- Analizator typu RANDOM ACCESS z możliwością pracy w trybie CITO

- Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (metoda optyczna, odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogenną oraz immunologiczną

- Panel oznaczeń: PT, APTT, fibrynogen metodą Claussa, TT, AT III, D-Dimery

- Wydajność analizatora co najmniej 40-50 oznaczeń/godzinę

- Monitorowanie zużycia odczynników

- Możliwość oznaczania fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu

protrombinowego jak i metodą Claussa

- Możliwość wstawiania próbek od pacjentów zarówno w probówkach macierzystych bezpośrednio po odwirowaniu, bez konieczności odciągania osocza jak i w osobnych naczyńkach

- Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych jednorazowych kuwet ( niepołączonych w rotory, segmenty itp.)

- Czujniki poziomów odczynników i próbki

- Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora

- Automatyczne rozcieńczanie próbek i kalibratorów

- Pamięć krzywych kalibracyjnych

- Możliwość wydruków krzywych kalibracji

- Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa

- Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych

- Możliwość przechowywania wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych

- Dwukierunkowa komunikacja z istniejącą siecią komputerową w laboratorium

- Analizator wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych

- Analizator wyposażony w UPS dla dokończenia rozpoczętych analiz na około 20 minut

- Bezpłatny serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne oraz części zamienne w czasie trwania umowy

- Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną

- Wykonawca dokona montażu ww. sprzętu oraz zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu laboratorium w obsłudze analizatora w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ciągu miesiąca od podpisania umowy.

- Koszt podłączenia analizatora do istniejącego w laboratorium systemu komputerowego ponosi Wykonawca. W Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej funkcjonuje jest system informatyczny e-Lab firmy Eclipse.

- Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy dostarczyć zestaw komputerowy z monitorem LCD i we własnym zakresie dokonać podłączenia analizatora do sieci komputerowej laboratorium wraz z przeszkoleniem pracowników.

- Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy dostarczyć lodówkę do chłodzenia odczynników.

- Wykonawca zabezpieczy warunki pracy analizatora wynikające z instrukcji użytkowania (wilgotność, temperatura) poprzez dostarczenie zewnętrznego klimatyzatora.

Wielkość pomieszczenia, w którym będzie pracował analizator  – ok. 20 m2

- Wykonawca na czas trwania umowy zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną z zakresu koagulologii dla wszystkich parametrów

- Odbioru przedmiotu dzierżawy z miejsca instalacji tj. laboratorium Szpital Powiatowego w Opocznie dokonuje Wykonawca w terminie minimum 30 dni od chwili wygaśnięcia umowy, na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu.

…......…...................................

podpis Wykonawcy